## Slide 1
Arquitectura FocuzVoz 3.0 — Diagrama de Componentes y Flujo de Datos
Interfaz de Usuario y Ajustes
Sensores de Entrada
Módulo de Procesamiento de Voz (voice_controller.py)
Módulo de Procesamiento Visual (facemesh.py · controllers/)
Sistema Operativo
Persistencia, Telemetría y Distribución
Ajustes GUI
Comando de voz
Gesto facial
Preview de cámara
Audio PCM (16kHz)
Video RGB (30 FPS)
Umbrales RMS
Filtro cursor
Cargar perfiles (JSON/DB)
Audio filtrado
Texto reconocido
Confirmación TTS
Landmarks 3D
Coordenadas X/Y
Gesto / Dwell
Simulación teclas
Movimiento mouse
Inyección Win32
Compilar EXE
Logs STT
Logs Gestos
Persistir logs
CustomTkinter GUI
views/ vistas del panel
• Interfaz de control principal
• Configuración visual de perfiles
• Previsualización en tiempo real
ConfigManager
Singleton de Ajustes
• Persistencia JSON y SQLite
• Sincronización de perfiles
• Actualización en caliente
PyAudio
Captura de micrófono
• Audio PCM mono a 16000 Hz
• Búfer de entrada dinámico
• Ejecución en hilo secundario
OpenCV
camera_manager.py
• Captura a 30 FPS en 4:3
• Filtro espejo y recorte
• Hilo de cámara independiente
Usuario
Entrada biológica
• Movimiento y gestos faciales
• Comandos de voz directos
• Operación manos libres
NumPy
Filtro Noise Gate RMS
• Supresión activa de ruido
• Cálculo de volumen RMS
• Umbral de volumen dinámico
Vosk STT
Reconocimiento offline
• Modelo local en español
• Transcripción offline rápida
• Procesamiento en memoria
pyttsx3
Feedback Auditivo
• Confirmación de voz
• Hilo dedicado COM seguro
• Síntesis de voz offline
pynput / pyautogui
Traductor de Comandos
• Conversión de texto a acción
• Cierre seguro (TaskKiller)
• Simulación de teclas físicas
MediaPipe
FaceLandmarker
• Detección 478 landmarks
• 52 blendshapes faciales
• Matriz de rotación 3D
OneEuroFilter2D
Filtro de Ruido
• Filtro adaptativo de cursor
• Eliminación total de jitter
• Suavizado en tiempo real
FacialEventManager
Máquina de Estados FSM
• Control Midas Touch (150ms)
• Gestión de gestos y dwell
• Mapeo de acciones y delay
MouseController
Gestor de Puntero
• Movimiento suave por rostro
• Aceleración sigmoidal
• Soporte multimonitor nativo
PyDirectInput / pyautogui
Inyector de Acciones
• Inyección a bajo nivel
• Compatibilidad con juegos
• Simulación de pulsaciones
Windows OS
Recepción de Eventos
• API user32.dll nativa
• Recepción nativa de eventos
• Simulación vía Win32
SQLite3 DatabaseManager
focuzvoz.db local
• Almacenamiento de perfiles
• Base de datos relacional
• Integridad por llaves foráneas
Research Analytics
Telemetría Experimental
• Registro de telemetría local
• Exportación de logs en CSV
• Métricas de clics y comandos
PyInstaller / Inno Setup
Empaquetado y Distribución
• Compilación a ejecutable único
• Empaquetado de assets locales
• Instalador offline (.exe)
Monolítico Modular · Singletons (Metaclase) · Threading + ThreadPoolExecutor · Comunicación por Memoria Compartida (numpy ndarray) · Latencia < 16ms · 100% Offline