## Slide 1
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA Y FLUJO ALGORTÍMICO - FOCUZVOZ 3.0
1. CAPA DE SENSORES
📷 Cámara Web (OpenCV)
• cv2.VideoCapture • Resolución forzada a 4:3. • Hilo dedicado (ThreadCameras). • Optimización: frame.flags.writeable=False. -> Genera matrices NumPy de píxeles (RGB).
🎤 Micrófono (PyAudio)
• Flujo de audio PCM continuo. • Frecuencia: 16000Hz (requerido por Vosk). • Buffer: chunks de 2048 muestras. -> Genera ráfagas de audio digital (bytes).
2. EXTRACCIÓN Y FILTRADO (NÚCLEO)
👁️ MediaPipe FaceMesh (Vision)
• Algoritmo de Detección: FaceLandmarker Task. • Extrae 478 landmarks faciales + 52 Blendshapes. • ALGORITMO ROTACIONAL: Descomposición SVD (Singular Value Decomposition) sobre la matriz de transformación para calcular Pitch/Yaw/Roll y mapear a 2D. • FILTRO DE SUAVIZADO: Aplicación de Kernel Smooth de Convolución sobre un búfer circular de tamaño 100 para eliminar temblores (Jitter) del rostro.
🗣️ Noise Gate & Vosk (Voz)
• ALGORITMO NOISE GATE: 1. RMS Amplitude: Calcula la raíz cuadrada media del bloque PCM. 2. Threshold: Mapeo matemático desde sensibilidad de UI. 3. Sostenido (Hangover): +4 bloques abiertos para evitar cortes. 4. Filtro: Si RMS < Threshold, inyecta bytes nulos (b'\x00'). • VOSK Offline: Interpreta solo voz validada y usa Regex para comandos ("clic", "abrir").
3. MÁQUINA DE ESTADOS (ANTI-MIDAS TOUCH)
⚙️ Facial Event Manager
EVALUACIÓN TEMPORAL DE GESTOS (ALGORITMO ESTRICTO): 1. Frame Stability: Requiere N frames consecutivos con blendshape > Umbral para activar el estado (Evita falsos positivos). 2. Dwell Time (Tiempo de Espera - 150ms): ¿Cuánto tiempo lleva "estable" el gesto? Si (Time.now - activation_start) > Dwell Time -> APROBADO. 3. Cooldown (Enfriamiento - 350ms): Una vez disparado, se bloquea el gesto hasta que (Time.now - last_trigger) > Cooldown. -> Si todo se cumple, emite señal booleana de ACCIÓN INTENCIONAL.
4. CAPA DE EJECUCIÓN (SISTEMA OPERATIVO)
🖱️ Mouse Controller
• ALGORITMO ESCALADO: Mapea coordenadas normalizadas del rostro al tamaño del monitor actual (win32api). • API: PyDirectInput.moveTo()
⌨️ Keybinder & AutoType
• Traduce señales validadas en Inyección directa. • pynput (escribe texto carácter por carácter). • pyauotgui (clics de mouse).
🔊 TTS & 💾 Database
• TTS Asíncrono: Algoritmo Anti-Deadlock usando colas para no colgar Windows (pyttsx3). • SQL: Registra Telemetría (log_research_event).
Matriz RGB (Frames)
Buffer PCM (Chunks)
Vector 52D + Coordenadas
Text String ("abrir word")
Señal TTS ("Clic")
(X, Y) Estabilizado
Señal True (Clic)
Flujo de Ejecución Continuo a 15 FPS: Captura -> Filtrado Matemático -> Validación Temporal -> Inyección OS